## Slide 1
MTH wheel
Similar:
C:\MorganPersonalFile\Sales\08_Training\37_RaspiberryPi\06_AutoCar

## Slide 2
项目问题追踪：
  不按照时序来进行，切换会有重合时间  需要仔细研究驱动轮子特性  这个是测试顺序造成
  特别是四个轮子正反方向快速切换存在系统重启  估计是电流脉冲引起的  树莓派可能会被损害 solution: 用2个移动电源
  车子出现卡顿问题 solution:重新写，用thread来去动马达，每次状态保持1s延时，如果没有新状态的话，延时持续
    测试的程序，带服务器功能（出现卡顿）和不带服务器（不卡顿）功能的，存在不同
      初步怀疑服务器的通讯造成PWM的卡顿  通过thread来工作，马达保持前一个状态直到接收到新的方向
      如果不行，就需要更新UI，到一个用button进行间断式传送（目前为连续传送，用rockview控制器UI来传送数据）
  V2 新一版本的软件没有问题，框架成功。 通信没有问题。增加特征如下：
    状态标签通过是否有返回来改变
      客户端保持2秒钟一次心跳， 固定发送{‘data’: ‘test’}
      任何时间，客户端可以发送标志位{‘data’:’data’, ……………}
      如果没有返回值，状态标签离线 （表示服务器也就是小车离线）
    小车状态
      每次受到新状态时候，按照新状态运行，延时1秒钟
      如果没有受到新状态，保持旧状态
    服务器如果3秒钟没有收到数据，小车停止运行，是因为存在： 
      收到2秒钟1次的心跳程序的数据
      任意时间接收到的状态数据

## Slide 3
V2 - 出现问题，新的状态发送不出去  怀疑存在网络阻塞
  可能数据链太长？  传递的由false/true变成0/1
  一个固定频率的心跳传输+随时的状态的传输， 太多了？
   改成一个传输，只传输目前的状态。这样子
  拐弯的时候PWM数值不能设定50，因为2个轮子的转动没有足够的动力让车子动起来  必须设定90

## Slide 4
Idea
Mobile
Wheels*4pcs
Platform
RaspberryPI
HC05
UART
BLE or Wifi
BLE or Wifi
Motor*4pcs
??
Control
Board
PWM
Python
Library
Camera
steam
steam
down
up
Right
Left
Stop
Commands
out
Commands
in
Difficulties:
How does RaspberryPi control a motor ?
How the steam transfer from camera to mobile ?
18650*3pcs
Similar:
C:\MorganPersonalFile\Sales\08_Training\37_RaspiberryPi\06_AutoCar

## Slide 5
气缸腿
前
中
后

## Slide 6
齿轮腿
前
中
后
3
3
4.24
4.24

## Slide 7
TB6612FNG的用法
双驱动，也就是可以驱动两个电机
VM 接12V电源
VCC 接5V电源
GND 接地
STBY:接单片机的IO口
  清零，电机全部停止。
  置1，通过AIN1 AIN2,BIN1,BIN2来控制正反转

## Slide 8
由上面的表可知: STBY引脚在高电平的时候模块是正常工作，低电平模块待机；PWM要有信号输入或者处于高电平且IN1和IN2电平不同时，模块才会有输出。 （两路电机单独控制）

## Slide 10
树莓派 PWM输出

## Slide 11
WiringPi库-硬件PWM接口介绍
https://www.icxbk.com/article/detail/1778.html

## Slide 12
WiringPi库-软件PWM接口介绍

## Slide 13
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
import wiringpi
INPUT = 0
OUTPUT = 1
PWM_OUTPUT = 2
GPIO_CLOCK = 3
SOFT_PWM_OUTPUT = 4
SOFT_TONE_OUTPUT= 5
PWM_TONE_OUTPUT = 6
LOW = 0
HIGH = 1
PWM_PIN = 1
// 初始化
wiringpi.wiringPiSetup()
wiringpi.pinMode(PWM_PIN, PWM_OUTPUT)
while 1:
  for bright in range(0, 1000):
  wiringpi.pwmWrite(PWM_PIN, bright)
  wiringpi.delay(1)
  for bright in range(1000, 0, -1):
  wiringpi.pwmWrite(PWM_PIN, bright)
  wiringpi.delay(1)
使用硬件PWM实现

## Slide 14
#!/usr/bin/env python
# coding=utf-8
INPUT = 0
OUTPUT = 1
PWM_OUTPUT = 2
GPIO_CLOCK = 3
SOFT_PWM_OUTPUT = 4
SOFT_TONE_OUTPUT= 5
PWM_TONE_OUTPUT = 6
LOW = 0
HIGH = 1
import wiringpi
// 设置LED控制引脚，GPIO0
PWM_PIN = 0
// 初始化
wiringpi.wiringPiSetup()
wiringpi.pinMode(PWM_PIN, OUTPUT)
wiringpi.softPwmCreate(PWM_PIN, 0, 100)
while 1:
  for bright in range(0, 100):
  wiringpi.softPwmWrite(PWM_PIN, bright)
  wiringpi.delay(10)
  for bright in range(100, 0, -1):
  wiringpi.softPwmWrite(PWM_PIN, bright)
  wiringpi.delay(10)
使用软件PWM实现

## Slide 15
https://v.youku.com/v_show/id_XNDEzOTUwMjM3Ng==.html?spm=a2hbt.13141534.1_2.d_3&scm=20140719.manual.114461.video_XNDEzOTUwMjM3Ng==
安装方式视频

## Slide 16
https://blog.csdn.net/u011444756/article/details/111402821
成功案例
但是一直运行
芯片 | 连接
AIN1 | Pin11
AIN2 | Pin12
STBY | Pin2（不接芯片不工作，处于休眠状态）
AO1, AO2 | Motor
VCC(芯片供电) | 电源正极
VM(电机供电) | 电源负极
PWMA | 5v （调整占空比可以调节电机的转速）
# -*- coding: utf-8 -*- #通过声明可以在程序中书写中文
import RPi.GPIO as GPIO #引入RPi.GPIO库函数命名为GPIO
# BOARD编号方式，基于插座引脚编号
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #将GPIO编程方式设置为BOARD模式
#接口定义
INT1 = 11 #将L298 INT1口连接到树莓派Pin11
INT2 = 12 #将L298 INT2口连接到树莓派Pin12
#输出模式
GPIO.setup(INT1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(INT2,GPIO.OUT)
GPIO.output(INT1,GPIO.HIGH) #AIN1设为高电平
GPIO.output(INT2,GPIO.LOW) #AIN2设为低电平
*点击的接线有方向

## Slide 17
# -*- coding: utf-8 -*- #通过声明可以在程序中书写中文
import RPi.GPIO as GPIO #引入RPi.GPIO库函数命名为GPIO
Import time
# BOARD编号方式，基于插座引脚编号
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #将GPIO编程方式设置为BOARD模式
#接口定义
INT1 = 11 #将L298 INT1口连接到树莓派Pin11
INT2 = 12 #将L298 INT2口连接到树莓派Pin12
#输出模式
GPIO.setup(INT1,GPIO.OUT)
GPIO.setup(INT2,GPIO.OUT)
GPIO.output(INT1,GPIO.HIGH) #AIN1-High
GPIO.output(INT2,GPIO.LOW) #AIN2-Low
time.sleep(5)
GPIO.output(INT1,GPIO. LOW) #AIN1-Low
GPIO.output(INT2,GPIO.LOW) #AIN2-Low

## Slide 18
芯片 | 连接
VCC(芯片供电) | 电源正极
VM(电机供电) | 电源负极
STBY | 5v
AO1, AO2 | Motor 1
PWMA | Pin13
AIN1 | Pin12
AIN2 | Pin11
BO1, BO2 | Motor 2
PWMB | Pin18
BIN1 | Pin16
BIN2 | Pin15
芯片 | 连接
VCC(芯片供电) | 电源正极
VM(电机供电) | 电源负极
STBY | 5v
AO1, AO2 | Motor 3
PWMA | Pin33
AIN1 | Pin36
AIN2 | Pin35
BO1, BO2 | Motor 3
PWMB | Pin40
BIN1 | Pin38
BIN2 | Pin37
Chip1
Chip2

## Slide 19
AndroidRocker_GUIcontrol – multiple control
AndroidRocker_SingleControl – single remote
GUI design:
Searching the target immediately when app is running
timeout, pop up searching again?
  Button yes back original screen and keep searching
  Button no  quit app
find the remote  screen change to the left picture

## Slide 21
para_freq = 1000
para_duty = 40
pwm1.ChangeFrequency(para_freq)
pwm1.ChangeDutyCycle(para_duty)
time.sleep(6)
# Change frequency and duty cycle
para_freq = 1000
para_duty = 90
pwm1.ChangeFrequency(para_freq)
pwm1.ChangeDutyCycle(para_duty)
time.sleep(3)
wheel.Brake()
Frequency | duty cycle | motor speed
no change | change | change
change | no change | no change

## Slide 22
para_freq = 50
para_duty = 50
pwm1.ChangeFrequency(para_freq)
pwm1.ChangeDutyCycle(para_duty)
time.sleep(6)
# Change frequency and duty cycle
para_freq = 1000
para_duty = 50
pwm1.ChangeFrequency(para_freq)
pwm1.ChangeDutyCycle(para_duty)
time.sleep(3)
wheel.Brake()
Frequency | duty cycle | motor speed
no change | change | change
change | no change | no change

## Slide 23
1
2
3
4
0°
360°

## Slide 24
1
2
3
4
Turn right
Turn left
0°
360°
Turning algorithm

## Slide 25
1
2
3
4
Short distance
BLE connected
Push “WiFi username and password” to RPI
Long distance
WiFi connected
Remote Control
Web-socket
Mobile Phone
Video
Remote Control
System diagram
Status of device
Status of device:
Device on-line
Device off-line

## Slide 26
https://blog.csdn.net/wangzhenyang2/article/details/81606700

## Slide 27
Web socket for communication
Server in RPI
Must be the address of real IP of RPI

## Slide 28
0
360
Turn right
80
back
100
Turn left
260
go
280
Turn right
back
go

## Slide 29
轮子的细调节， 典型列子
try_angle_1.py
87行的延时
  有0.1s的延时， 轮子就会按照顺序进行转动
  没有的话，只执行第一个for命令
现象
不能设定1，一定要设定为0

## Slide 30
Mobile Phone
Video
Device On-line
车子出现卡顿
需要降低通讯频率
Mobile Phone
Video
Device On-line
开始/停止
左
前
后
加速
右
在线状态标签

## Slide 31
逻辑：
  STOP：
    停止：停止运行，静止
  GO:
    正常速度前进（PWM数值全部为50）
  SPEEDUP：
    加速前进, （PWM数值全部为90）
  LEFT：
    正常速度，左拐（改变PWM数值）
  BACK：
    正常速度倒退（PWM数值全部为50）
  RIGHT：
    正常速度，右拐（改变PWM数值）
新